TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Koksnes šķeldas kvalitātes prasības un specifikācija

Kurināmās šķeldas izmēri

|  | 90% | 10% |
| --- | --- | --- |
| BIEZUMS (mm) | 5 - 15 | 15 - 20 |
| PLATUMS (mm) | 5 - 40 | 40 -50 |
| GARUMS (mm) | 10 - 100 | 100 - 150 |

Pieļaujamais sastāvs

  - Skujas – 20%.

Nav pieļaujams

  - Metāla un plastmasas izstrādājumi

  - Akmeņi

  - Zeme

  - Celmi

  - Citi svešķermeņi

Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3. Ja kurināmās šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.

Nepieciešamais kurināmā kopējais piegādes apjoms  - 50000 ber/m3.

Piegādes jāveic pa daļām ar piegādātāja transportu vienu reizi nedēļā, pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Piegādes vieta:  A.Pumpura 12, Talsi, Talsu novads;